# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На поставку и установку холодильных сплит-систем  с зимним комплектом

# Заказчик: ЧУЗ«КБ «РЖД-Медицина» г. Самара

1.Техническая характеристика здания пищеблока, расположенного по адресу г. Самара ул. Г.Аксакова, д. 13, литера 4 и помещений холодильных камер:

Здание постройки 1952 года;

Число этажей – цоколь, 1, мансарда;

Фундамент – железобетонный;

Наружные стены – кирпич;

Междуэтажные перекрытия – железобетонные плиты;

Кровля – профлист;

Холодильная камера, помещение №20 по техническому паспорту БТИ:

-площадь 7,4м2;

-высота потолков 3,6м;

Холодильная камера, помещение №21 по техническому паспорту БТИ:

-площадь 7,6м2;

-высота потолков 3,6м.

2.Необходимо выполнить следующие виды работ по поставке и установке:

| № п/п | Наименование оборудования и работ по поставке и установке | Требования к техническим характеристикам и потребительским свойствам, которым должно соответствовать поставляемое оборудование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Холодильные сплит-системы с зимним комплектом | С зимним комплектом (от -40 до +45 °С), -3…+5°С, потребление не более 2,503 кВт 1ф, габариты внутреннего блока не более 1260*283*362 мм, внешнего не более 1048*455*810 мм, выносной пульт управления, функция самоочистки теплообменника наружного блока от крупных загрязнений, выносной щит управления. | шт | 2 |

3.Требования к оборудованию и качеству выполняемых работ:

Холодильные сплит-системы должны быть новыми, не бывшим в употреблении, в промышленной упаковке без видимых признаков повреждения. Сроки поставки товара – не более 15 календарных дней с даты получения аванса.

В стоимость включена, установка и доставка до здания пищеблока, монтаж, сборка, подключение, запуск сплит-систем в эксплуатацию, инструктаж работников. Пусконаладочные работы (в т.ч. подключение в ближайший электрощит на автомат). Поставщик в период гарантийного обслуживания оборудования, за свой счет обязан обеспечить восстановление работоспособности установленного поставщиком оборудования в течение не более 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения извещения от получателя о неисправности.

4. Другие условия:

- Подрядчик несет ответственность за сохранность материалов, изделий и применяемого инструмента до даты подписания акта сдачи-приемки.

- При нанесении материального ущерба учреждению Подрядчик возмещает ущерб за свой счет.

- Срок гарантии на выполненные работы не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами акта приемки выполненных работ. В течение гарантийного срока на выполняемые работы Подрядчик, без каких либо затрат со стороны Заказчика, обязан устранить все возникающие скрытые дефекты, выявленные в процессе эксплуатации и возместить, в случае причинения ущерба, все убытки Заказчика в эксплуатации.