Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/ п | Наименование | Наименование показателя, единица измерения показателя* (при наличии) | Значение показателя | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Видеокольпоскоп | Назначение прибора | Для диагностики и исследования заболеваний влагалища, шейки матки, нижней трети цервикального канала, наружных половых органов | 1 шт. |
|  |  | Рабочее фокусное расстояние объектива | Не менее 250 мм |  |
|  |  | Источник света | Светодиодный осветитель |  |
|  |  | Регулировка яркости светодиодов | Наличие |  |
|  |  | Освещенность | Не менее 2200 люкс |  |
|  |  | Мощность одного светодиода | Не менее 1 Вт |  |
|  |  | Фильтр для проведения хромоскопии | Наличие |  |
|  |  | Регулировка включения и выключения фильтра | Наличие |  |
|  |  | Диапазон увеличения | Не менее 3,5 крат |  |
|  |  | Горизонтально-вертикальная, вращающая консоль, состоящая из горизонтальных и вертикальных плеч для свободного перемещения и позиционирования оптической головки в пространстве | Наличие |  |
|  |  | Объединенные в одном эргономичном корпусе головка кольпоскопа, цифровая видеокамера, осветитель | Наличие |  |
|  |  | Длина горизонтальных плеч консоли от оси | Не менее 245 мм |  |
|  |  | Максимальная высота оптической оси видеоголовки | Не менее 1290 мм |  |
|  |  | Минимальная высота оптической оси видеоголовки | Не более 1050 |  |
|  |  | Жесткая фиксация всей системы штатива | Наличие |  |
|  |  | Мобильное исполнение штатива с системой фиксации на 2-х колесах | Наличие |  |
|  |  | Количество колес основания | Не менее 5 |  |
|  |  | Объединенные в одном эргономичном корпусе головка кольпоскопа, цифровая видеокамера, осветитель | Наличие |  |
|  |  | Питание | 220 В / 50Гц |  |
|  |  | Ведение базы данных пациентов по обследованиям | Наличие |  |
|  |  | Добавление произвольного числа обследований каждому пациенту | Наличие |  |
|  |  | Захват видео | Наличие |  |
|  |  | Аннотирование данных | Наличие |  |
|  |  | Формирование отчётов (протоколов обследования) | Наличие |  |
|  |  | Вывод текстовых отчётов (протоколов обследования) на экран | Наличие |  |
|  |  | Включение в текстовые отчеты (протоколы) сохраненных графических данных | Наличие |  |
|  |  | Автоматизация составления протоколов с использованием шаблонов | Наличие |  |
|  |  | Возможность самостоятельной разработки и добавления шаблонов отчетов | Наличие |  |
|  |  | Вывод изображений на экран | Наличие |  |
|  |  | Возможность подключения принтера для печати результатов исследования, текстовых отчетов и изображений | Наличие |  |
|  |  | Комплект поставки |  |  |
|  |  | Оптическая головка | 1 шт. |  |
|  |  | Штатив с основанием на колесах | 1 шт. |  |
|  |  | Видеорегистратор | 1 шт. |  |
|  |  | Руководство по эксплуатации на русском языке и методические рекомендации по работе с аппаратным комплексом. | 1 шт. |  |
|  |  | Паспорт | Наличие |  |
|  |  | Сертификат/декларация соответствия | Наличие |  |
|  |  | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  |  | Прочие требования: |  |  |
|  |  | Доставка, монтаж, ввод в эксплуатацию и проведение инструктажа | Наличие, по адресу г. Самара, ул. Агибалова, 12 |  |
|  |  | Гарантия | Не менее 12 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию |  |
|  |  | Год выпуска | Не ранее 2019 г. |  |