Приложение к ТЗ

Раздел №1. Наименование выполняемых работ

| № | Наименование выполняемых работ |
| --- | --- |
| 1. | Проведение планового технического обслуживания лабораторного медицинского оборудования: термоциклера для амплификации нуклеиновых кислот 1000, исполнения C1000 Touch в комплекте с модулем реакционным оптическим CFX96 |

Раздел №2. Дополнительные требования к выполняемым работам

| № | Требования к выполняемым работам |
| --- | --- |
| 1. | Периодичность выполнения работ – 1 (один) раз в год |
| 2. | Гарантия на выполняемые при проведении планового технического обслуживания работы – не меннее3 (трех) месяцев |
| 3 | Техническое обслуживание и ремонт лабораторного оборудования должны производить службы (юридические лица, индивидуальные предприниматели, технические подразделения или штатные технические специалисты медицинских учреждений), имеющие в соответствии с действующим законодательством право осуществлять эту деятельность. Мероприятия по техническому обслуживанию и ремонту лабораторного оборудования должны осуществляться в соответствии с положениями соответствующих нормативных правовых актов, требованиями национальных, международных стандартов, правил и норм, а также в соответствии с указаниями эксплуатационной документации. |
| 4 | Техническое обслуживание лабораторного оборудования предназначено для выявления и предупреждения отказов и неисправностей путем своевременного оказания услуги, обеспечивающих их работоспособность. Содержание, порядок и правила проведения технического обслуживания устанавливаются в эксплуатационной документации на изделие. Техническое обслуживание включает в себя: - технический осмотр оборудования (визуальный осмотр оборудования, проверка целостности защищенного заземления, электродов, кабелей и аналогичных принадлежностей); |

Раздел №3. Перечень выполняемых работ

| № | Наименование оказываемых услуг | Вид работ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Осмотр и очистка внешних поверхностей прибора | Проверка/очистка |
| 2. | Осмотр и очистка вентиляторов амплификатора | Проверка/очистка |
| 3. | Очистка и смазка направляющих для перемещения шаттла | Очистка/смазка |
| 4. | Очистка датчиков конечного положения шаттла | Очистка |
| 5. | Осмотр и очистка референсных отметок на внутренней поверхности крышки | Проверка/очистка |
| 6. | Осмотр и очистка реакционного блока | Проверка/очистка |
| 7. | Осмотр и очистка охлаждающих ребер радиатора модуля | Проверка/очистка |
| 8. | Выполнение процедуры самопроверки системы | Проверка |

Раздел №4 Требования к организации, оказывающей услуги по техническому обслуживанию и ремонту медицинского оборудования (МО

| 4.1 | Наличие действующей лицензии на осуществление деятельности по техническому обслуживанию медицинского оборудования и лицензия на осуществление деятельности в области использования источников ионизирующего излучения. |
| --- | --- |
| 4.2 | Наличие сертифицированной сервисной службы: квалифицированные специалисты, состоящие в штате и имеющие дипломы, сертификаты, допуски к ТО. |
| 4.3 | Использование материально-технической базы, обеспечивающей необходимое качество и оперативность при проведении ТО медицинского оборудования (автотранспорт, специализированный инструмент, оборудование, измерительная техника, фирменные сканеры и т.д.). |
|  | Место оказания услуг |
|  | 443030, г. Самара, ул. Г.С. Аксакова,13 |