ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на покупку в лизинг грузового автомобиля для перевозки готового питания ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Самара»

### Объект закупки:

### Предмет лизинга – финансовая аренда (лизинг) грузового автомобиля – газели Next  (изотермический фургон)  или аналог, выбранного Лизингодателем самостоятельно на основании технического задания Лизингополучателя для перевозки готового питания в термоконтейнерах, из здания пищеблока, расположенного по адресу ул. Г.С. Аксакова 13 в хирургический стационар, расположенный по адресу ул Ново-Садовая-222б.

### Краткие характеристики автомобиля:

### Габаритные размеры автомобиля

Длина, мм не более 5700

Ширина (по кабине), мм не более 2100

Высота (по кабине), мм не более 2200

### Карданная передача                   два вала с тремя карданными шарнирами и промежуточной опорой

| Габаритные размеры фургона |
| --- |
| длина, мм | не менее 3090 и не более 3200 |
| ширина, мм | не менее 2078 и не более 2280 |
| высота, мм толщина стенок , мм | не менее 2000 и не более 2100 не менее 50 |
| Двигатель |
| Максимальный крутящий момент, Н·м (кгс·м) Кол-во цилиндров и их объём Максимальная мощность (л.с.) | 220,5 (22,5) 4 шт., не более 2.7 куб.литра не более 106,8 |
| Тип | Бензиновый |
| Топливо марки | АИ 92 |
| Технические характеристики |
| Пассажировместимость | Не более 2 чел. |
| Полная масса, кг | Не менее 3500 |
| Коробка передач | Пятиступенчатая механическая |
| Передняя подвеска | Независимая, на поперечных рычагах с цилиндрическим пружинами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | Две продольные, полуэллиптические рессоры с дополнительными рессорами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Тормозная система | Двухконтурная со схемой разделения перед-зад, с гидравлическим приводом и вакуумным усилителем |
| Передние тормоза | Дисковые |
| Задние тормоза | Барабанные |
| Рулевой механизм с ГУР Привод | Реечного типа Задний |

Колесная база                                                                                     4х2

Колёса                                                                            Дисковые, с неразборным ободом 5½ Jx16H2

Шины                                                                         Пневматические, радиальные, размером 185/75R16C

Объём топливного бака, литр                                                  не более 80

Безопасность
Система экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС
Норма токсичности выбросов ЕВРО-5

Интерьер

Бортовой компьютер
Водительское сидение стандарт (с раздельной регулировкой подушки по высоте и горизонтали, регулировкой угла наклона спинки)
Противосолнечный козырек пассажира с зеркалом

### Прочая комплектация:

Стабилизатор передней и задней подвески Электро-стеклоподъемник Подогрев наружних зеркал Центральный замок Запасное колесо (полноразмерное) Комплект инструментов (домкрат, ключ балонный, буксировочная проушина) Утеплитель радиатора

### Требования к качественным характеристикам  оказания услуг:

Автомобиль должен быть новым, не быть выставочным экземпляром, быть официально завезенным на территорию РФ, растаможенным. Год выпуска не ранее 2021г.

Поставляемый  автомобиль  не должен ранее быть в эксплуатации, не должен иметь дефектов связанных с конструкцией, материалами или функционированием, при штатном  использовании, не подвергавшийся ремонту (модернизации или восстановлению), не находящийся в залоге, под арестом или под иным обременением.

- Условия гарантии на поставляемый Товар:

Гарантийный срок на поставляемый автомобиль соответствует сроку, установленному заводом изготовителем: 3 года или 200 000 км пробега.

- Условия лизинга:

Аванс – не более 10.00 %

Форма графика - аннуитентные платежи

Срок лизинга - 12 месяцев

Предмет лизинга на балансе лизингодателя

Выкупная стоимость – не более 1 500= рублей.

И.о. начальника хозотдела                                                                                      С.А. Криворучко

Механик гаража	  С.А. Овчинников